Система контроля доступа                           GSM Ключ SG302GA-WRL

GSM Ключ SG302GA-WRL –  это инновационная интеллектуальная система контроля доступа,  основанная на работе сотовой сети GSM, позволяющая управлять замками основных, запасных и пожарных дверей,  домофонами, воротами, гаражными воротами, электрическими замками,  шлагбаумами и другими устройствами, контролирующими доступ как с  помощью мобильных телефонов основанных на работе сотовой сети GSM, так и при помощи радиосигнала управления.

Назначение устройства:

GSM Ключ SG302GA-WRL - это электронный прибор, предназначенный для управления доступом на любую закрытую территорию, включая жилье и офисные здания, придомовые территории.

Система работает в автоматическом режиме, она самостоятельно распознает список номеров пользователей и их гостей, и, получив вызов с разрешенного номера, немедленно открывает доступ на объект.

Система контроля доступа GSM Ключ SG302GA-WRL имеет так же встроенный приемник  с частотой радиодиапазона	433 Mhz, что позволяет использовать для управления доступом так же и RF пульты SG315A-433

Система контроля доступа GSM Ключ SG302GA-WRL работает с ограниченным числом пользователей до 5-ти.

Принцип работы:

После того, как  GSM Ключ SG302GA-WRL (GSM модуль) вмонтированный  в шкаф с автоматикой открытия ворот/шлагбаума, принимает входящий звонок от пользователя или его гостя, GSM модуль, зафиксировав звонок, сравнивает наличие вызывающего номера (а также срок разрешения доступа) в памяти из внутреннего списка тех абонентов которым доступ разрешен и посылает внешний импульс на управление приводом, открывая устройство, блокирующее доступ на территорию. Наличие встроенного радиочастотного приемника позволяет также дистанционно открывать устройство блокирующее доступ,  при получении радиосигнала управления от RF пультов

SG315A-433.

Программирование и преимущества системы:

- Исходящий звонок на ворота/шлагбаум абсолютно бесплатный

- Возможность  установить время замыкания реле

- Маленький размер устройства 70x50мм

- Возможность записи 5 пользователей и 1300 пультов

- Оптическое реле

- Хранение последних 1000 входящих номеров.

- Возможность управления с любого места (расстояние не ограничено)

- 3-LED лампочки индикации связи, и 1-LED лампочка индикации сим-карты и включения

Значение лампочек

| Лампочки | Значение |
| --- | --- |
| Лампочка 1 - мигает | Очень слабый сигнал (не рекомендуется для работы) |
| Лампочка 1 – непрерывно горит | Слабый сигнал |
| Лампочка 1 – непрерывно горит Лампочка 2 – мигает | Средний сигнал |
| Лампочка 1 – непрерывно горит Лампочка 2 – непрерывно горит | Хороший сигнал |
| Лампочка 1 – непрерывно горит Лампочка 2 – непрерывно горит Лампочка 3 – непрерывно горит | Очень хороший сигнал |
| Лампочка 4 – мигает | Нет связи с оператором или не опознана СИМ карта |
| Лампочка 4 – непрерывно горит | Система подключена к оператору и опознает СИМ- карту |

Системные настройки по СМС

В начале каждого сообщения введите четырехзначный пароль. Первоначальный пароль: 1111

Внесение уполномоченного пользователя в систему

Сначала введите пароль, пробел, английскую букву А, затем требуемый номер телефона.

Пример: 1111 A 2233344. Вы также можете добавить пользователей по последовательности номеров(тогда СМС-сообщение будет выглядеть, например, так: 1111 A 2233344 3355566)

Внесение уполномоченных пользователей с ограничением количества входов

Сначала введите пароль, пробел, букву A, затем номер телефона, пробел букву L и число входов, которые хотите определить пользователю. Пример:1111 A 2233344 L4 (в данном конкретном случае номер телефона пользователя будет автоматически удален по истечению 4 входов)

Внесение в систему уполномоченных пользователя с выбором часов доступа

чала введите пароль, букву A, затем номер телефона, букву T и часы доступа. Пример: 1111 A 2233344 T 8:00-17:00

Автоматическое внесение в систему уполномоченных пользователей Список уполномоченных пользователей заполняется автоматически. По умолчанию система настроена на 50 номеров, т.е. первые 50 номеров которые позвонят на устройство, будут внесены в список

уполномоченных пользователей. Для изменения количества уполномоченных пользователей используйте команду SN. Пример: 1111 SN 60 (в данном случае система заполнит 60 номеров). Для отмены функции автоматического пополнения уполномоченных пользователей используйте цифру 0. Пример: 1111 SN 0.

Удаление пользователя из системы

Сначала введите пароль, букву D, затем номер телефона. Пример: 1111 D 2233344

Удаление всех пользователей из системы

Сначала введите пароль, слово CLEAR. Пример: 1111 CLEAR

Изменения пароля системы

Сначала введите старый пароль, буквы NP, затем новый пароль. Пример: 1111 NP 3333

Изменение времени закрытия реле

Сначала введите пароль, буквы RD, затем желаемое время закрытия реле в секундах. Пример: 1111 RD 3 (в данном случае реле будет закрываться на 3 секунды). По умолчанию реле закрывается на 1 секунду.

Внесение уполномоченного пользователя, который сможет открывать ворота методом отправки СМС сообщения

Сначала введите пароль, букву A, затем номер телефона, букву C, затем желаемый пароль. Пример: 1111 A 2233344 C1234 (в данном случае сообщение, которое уполномоченный пользователь должен отправить для открытия ворот, выглядит так: CD 1234)

Создание автономного режима

Сначала введите пароль, буквы EV, затем желаемое действие(NO1/NC1/N1),пробел время, пробел дни. Пример: 1111 NV NC1 8:00-20:00 1234 (в данном случае реле будет закрыто с воскресенья по среду между 8:00 утра и 20:00 вечера). Еще один пример: 1111 NV NO1 8:00-17:00 1234567 (в данном случае реле будет открыто с 8:00 утра до 17:00 вечера все дни недели).

ВНИМАНИЕ: Когда включены функции автономного режима, система не будет реагировать на команды пользователей открыть/закрыть.

Отмена автономного режима:

Сначала введите пароль, буквы NV, затем слово CLEAR. Пример: 1111 NV CLEAR (данная команда отменит все установки автономного режима).

Комплект поставки:

GSM Ключ SG302GA-WRL                                                                                                      Инструкция по эксплуатации