Система контроля доступа                           GSM Ключ SG302GI

GSM Ключ SG302GI –  это инновационная интеллектуальная система контроля доступа,  основанная на работе сотовой сети GSM, позволяющая управлять замками основных, запасных и пожарных дверей, домофонами, воротами, гаражными воротами, электрическими замками,  шлагбаумами и другими устройствами, контролирующими доступ с помощью мобильного телефона.

Назначение устройства:

GSM Ключ SG302GI это электронный прибор, предназначенный для управления доступом на любую закрытую территорию, включая жилье и офисные здания, придомовые территории.

Система работает в автоматическом режиме, она самостоятельно распознает список номеров пользователей и их гостей, и, получив вызов с разрешенного номера, немедленно открывает доступ к барьеру.

Принцип работы:

После того, как  GSM Ключ SG302GI (GSM модуль), вмонтированный  в шкаф с автоматикой открытия ворот, принимает входящий звонок от пользователя или его гостя, GSM модуль, зафиксировав звонок, сравнивает наличие вызывающего номера (а также срок разрешения доступа) в памяти из внутреннего списка тех абонентов, которым доступ разрешен и посылает внешний импульс на управление приводом, открывая устройство, блокирующее доступ на территорию. Исходящий телефонный вызов на данное устройство абсолютно бесплатен для пользователей системы и для других разрешенных лиц, так как все входящие вызовы автоматически отклоняются, что позволяет избежать расходов на звонки.

GSM Ключ SG302GI имеет двойное встроенное оптическое реле, которые выполняют функцию открытия и закрытия точки доступа. При невыполненном закрытии ворот, система отправляет пользователю СМС с информацией о необходимости закрыть точку доступа.

Программирование и преимущества системы:

- Исходящий звонок на ворота/шлагбаум абсолютно бесплатный

- Возможность  установить время замыкания реле

- Маленький размер устройства 70x50мм

- Возможность записи 12000 пользователей

- Оптическое реле

- Хранение последних 1000 входящих номеров

- Возможность управления с любого места (расстояние не ограничено)

- 3-LED лампочки индикации связи, и 1-LED лампочка индикации сим-карты и включения

- Двойное оптическое реле

Значение лампочек

| Лампочки | Значение |
| --- | --- |
| Лампочка 1 - мигает | Очень слабый сигнал (не рекомендуется для работы) |
| Лампочка 1 – непрерывно горит | Слабый сигнал |
| Лампочка 1 – непрерывно горит Лампочка 2 – мигает | Средний сигнал |
| Лампочка 1 – непрерывно горит Лампочка 2 – непрерывно горит | Хороший сигнал |
| Лампочка 1 – непрерывно горит Лампочка 2 – непрерывно горит Лампочка 3 – непрерывно горит | Очень хороший сигнал |
| Лампочка 4 – мигает | Нет связи с оператором или не опознана СИМ карта |
| Лампочка 4 – непрерывно горит | Система подключена к оператору и опознает СИМ- карту |

Системные настройки по СМС

В начале каждого сообщения введите четырехзначный пароль. Первоначальный пароль: 1111

Внесение уполномоченного пользователя в систему

Сначала введите пароль, пробел, английскую букву А, затем требуемый номер телефона.

Пример: 1111 A 2233344. Вы также можете добавить пользователей по последовательности номеров(тогда СМС-сообщение будет выглядеть, например, так: 1111 A 2233344 3355566)

Внесение уполномоченных пользователей с ограничением количества входов

Сначала введите пароль, пробел, букву A, затем номер телефона, пробел букву L и число входов, которые хотите определить пользователю. Пример:1111 A 2233344 L4 (в данном конкретном случае номер телефона пользователя будет автоматически удален по истечению 4 входов)

Внесение в систему уполномоченных пользователя с выбором часов доступа

чала введите пароль, букву A, затем номер телефона, букву T и часы доступа. Пример: 1111 A 2233344 T 8:00-17:00

Автоматическое внесение в систему уполномоченных пользователей

Список уполномоченных пользователей заполняется автоматически. По умолчанию система настроена на 50 номеров, т.е. первые 50 номеров которые позвонят на устройство, будут внесены в список

уполномоченных пользователей. Для изменения количества уполномоченных пользователей используйте команду SN. Пример: 1111 SN 60 (в данном случае система заполнит 60 номеров). Для отмены функции автоматического пополнения уполномоченных пользователей используйте цифру 0. Пример: 1111 SN 0.

Удаление пользователя из системы

Сначала введите пароль, букву D, затем номер телефона. Пример: 1111 D 2233344

Удаление всех пользователей из системы

Сначала введите пароль, слово CLEAR. Пример: 1111 CLEAR

Изменения пароля системы

Сначала введите старый пароль, буквы NP, затем новый пароль. Пример: 1111 NP 3333

Изменение времени закрытия реле

Сначала введите пароль, буквы RD, затем желаемое время закрытия реле в секундах. Пример: 1111 RD 3 (в данном случае реле будет закрываться на 3 секунды). По умолчанию реле закрывается на 1 секунду.

Внесение уполномоченного пользователя, который сможет открывать ворота методом отправки СМС сообщения

Сначала введите пароль, букву A, затем номер телефона, букву C, затем желаемый пароль. Пример: 1111 A 2233344 C1234 (в данном случае сообщение, которое уполномоченный пользователь должен отправить для открытия ворот, выглядит так: CD 1234)

Создание автономного режима

Сначала введите пароль, буквы EV, затем желаемое действие(NO1/NC1/N1),пробел время, пробел дни. Пример: 1111 NV NC1 8:00-20:00 1234 (в данном случае реле будет закрыто с воскресенья по среду между 8:00 утра и 20:00 вечера). Еще один пример: 1111 NV NO1 8:00-17:00 1234567 (в данном случае реле будет открыто с 8:00 утра до 17:00 вечера все дни недели).

ВНИМАНИЕ: Когда включены функции автономного режима, система не будет реагировать на команды пользователей открыть/закрыть.

Отмена автономного режима:

Сначала введите пароль, буквы NV, затем слово CLEAR. Пример: 1111 NV CLEAR (данная команда отменит все установки автономного режима).

Комплект поставки:

GSM Ключ SG302GI                                                                                                              Инструкция по эксплуатации